Universidad Nacional de Río Negro
Física III B – 2020
- Unidad	04
- Clase	U04 C04 / 25
- Fecha	16 Jun 2020
- Cont	Repaso y trabajo guía 04
- Cátedra	Asorey
- Web	http://gitlab.com/asoreyh/unrn-f3b

---
Contenidos: Termodinámica
alias Física IIIB, alias Física IVA
Unidad 1
El Calor
Hace calor
Unidad 2
Primer principio
Todo se transforma
Unidad 3
Segundo Principio
Nada es gratis
Unidad 4
Aplicaciones
Es lo que hay

---
Bloque 2 - Unidad 4: Aplicaciones
Del de 02/Jun al 25/Jun (8 encuentros)
Transferencia de calor: radiación, conducción y convección. Ley de Newton. Conductores y aislantes del calor. Ley de Fourier. Aplicaciones hogareñas. Termodinámica de la vida. Energía y humanidad. Calentamiento global.

---
Ley de Fourier
- El flujo de calor por conducción entre una región caliente (Tc) y una fría (Tf) está dado por:
- k es el coeficiente de conductividad térmica
- cantidad de calor transferida por unidad de área, unidad de tiempo por un material de espesor unitario cuando la diferencia de temperatura entre sus caras es de 1 K.
  k → sólo depende del material
I_Q def {{ dQ}over{dt}} = %kappa A over d ( T_c - T_f ) toward I_Q = %kappa A over d ( T_c - T_f )
[%kappa] = {J m}over{m^2 s K} = W over {m K}

---
Aplicación: resistencia térmica
- Barra de longitud L, sección A y de conductividad k, aislada en su superficie salvo en los extremos
- El flujo de calor está dado por la Ley de Fourier
T_c
T_f
A
I_Q def {{ dQ}over{dt}} = {left (%kappa A over L right)}underbrace{ "" def R^{-1}} %DELTA T toward I_Q = {%DELTA T} 1 over R newline newline %DELTA T = I_Q R
Ley de Ohm newline V = i R

---
Aplicación: aislación en paredes
Pared de área A compuesta por dos placas de espesores L1 y L2 y materiales k1 y k2., a temperaturas Tc y Tf.
T_f
R_i=L_i over {%kappa_i A} " "toward" " T = { {T_c R_1 + T_f R_2}over{R_1+R_2}} newline I_Q = {%DELTA T} over { R_1 + R_2 } " "toward" "%DELTA T = I_Q R_eq newline newline Resistencias térmicas en serie newline R_eq = sum csub { i=1} csup{N} R_i
L_1
%kappa_1
T
L_2
%kappa_2
T_c
 IQ

---
Aplicación: conductos de calor
Conector térmico entre Tc y Tf compuesto por dos barras de longitud L, áreas A1 y A2 y materiales k1 y k2
T_f
R_i=L_i over {%kappa_i A}", "I_{ Qi } = {%DELTA T} over R_i", "I_Q = sum csub { i=1} csup{N} I_{ Qi } newline newline Resistencias térmicas en paralelo newline 1 over R_eq = sum csub { i=1} csup{N} {1 over R_i}
L
%kappa_1
A_1
%kappa_2
A_2
T_c
 IQ
 IQ 2
 IQ 1

---
Convección
Transferencia de calor mediante el movimiento de un fluido en contacto con zonas a diferentes temperaturas
calor → cambio de densidad → empuje → flotación

---
Transferencia por convección: ¿de qué depende?
dQ over dt
- Tasa de transferencia:
- ¿Qué pasa si aumento el área de contacto?
- ¿Qué pasa si aumento la diferencia de temperatura?
- ¿de qué más dependerá? Ignorancia → Lew de Newton
- h depende del fluído, de las su-
  perficies de contacto, de las dife-
  rencias de temperura, del flujo...
T_f
T_f
dQ over dt = h A( T_c - T_b )
T_b
T_c

---
Radiación
%lambda_{ "pico" } = {3 "mm K"} over { T }

---
Tf
- El objeto Tc emite radiación, el objeto a temperatura Tf la absorbe, se calienta y también emite.
- Suponemos Ac ~ Af ~ A, y e=1
- La tasa de intercambio será
Tc
Ac
Af
dQ_c over dt = - %sigma A_c T_c^4 " y " dQ_f over dt = %sigma A_f T_f^4 " "newline dQ_c over dt = %sigma A (T_f^4 - T_c^4) " y " dQ_f over dt = %sigma A (T_c^4 - T_f^4)

---
Radiación al ambiente Tf → Ley de Newton
Supongamos Tf es temperatura ambiente (cte) y Tc~Tf →
dQ_c over dt = - %sigma A_c (T_c^4 - T_f^4) = - %sigma A_c (T_c^2 + T_f^2) (T_c^2 - T_f^2) newline dQ_c over dt = - %sigma A_c (T_c^2 + T_f^2)(T_c + T_f)(T_c - T_f) newline dQ_c over dt simeq - %sigma A_c (T_f^2 + T_f^2)(T_f + T_f)(T_c - T_f) simeq - %sigma A_c (2 T_f^2)(2 T_f) %DELTA T newline dQ_c over dt simeq - {{%sigma 4 T_f^3}underbrace {h}} A_c %DELTA T toward dQ_c over dt simeq - h A_c %DELTA T
Ley de
Newton

---
Trabajamos en la guía 04